ACO Monoblock

Rigolă RD 150 V tip 150 20.0

SR EN 1433

ACO Monoblock

Cămin colector RD 150 V tip 20.0

SR EN 1433

ACO Monoblock

Element de vizitare RD 150 V tip 20.1/20.2

SR EN 1433

# Text boxes

Specificații tehnice

Rigolă monobloc cu grătar turnat din beton cu polimeri, impermeabil, de culoare natur, cu secțiune de curgere în formă de V

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 1000 mm

Lăţime constructivă: 210 mm

Înălţime constructivă: 480 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 363 cm²/m

Masa: 83,6 kg/buc

Specificații tehnice

Cămin colector din beton cu polimeri, cu amprentă laterală pentru conexiune rigolă în T, L, cu secțiune de curgere în formă de V

Garnitură de etanșare integrată pentru descărcarea orizontală DN 160 sau DN 200

Cu coș de aluviuni din plastic

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 660 mm

Lăţime constructivă: 210 mm

Înălţime constructivă: 875 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 935 cm²/m

Masa: 91,5 kg/buc

Specificații tehnice

Element de rigolă cu posibilitate de racord lateral în colț, în T sau în cruce, cu grătar și muchii din fontă

Cu amprentă pentru descărcare verticală DN 110 (tip 10.1) sau cu garnitură de etanșare integrată pentru racord etanș la canalizare (tip 10.2)

Clasa de sarcini: D400 – F900

Diametru nominal: 150 mm

Lungime constructivă: 660 mm

Lăţime constructivă: 210 mm

Înălţime constructivă: 480 mm

Suprafața de colectare a grătarelor: 680 cm²/m

Masa: 59,1 kg/buc