|  | Fișă tehnică |
| --- | --- |
| POZ | Descriere: Instalație separare lichide ușoare |
| 1 | Separator de lichide ușoare conf. SR EN 858 Cuva din polietilenă, cu design compact, cu trapă de namol integrată Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm3 Fără încastrare în beton la instalare, instalare în pânză de apă freatică până la -0,8m de la CTA Debit nominal: 3 l/s Cantitate ulei utilizată la testare: 18 litri Racorduri intrare/ieșire DN110, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM Capacitate trapă namol: 381 litri Capacitate depozitare lichide ușoare: 240 litri Capacitate totală: 731 litri Înălțime cuvă: 1442 mm Diametru interior: 1128 mm Diametru exterior: 1225 mm Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125, C250 sau D400 Cota maximă de montaj: Tmax= 2200 mm |
| 2 | Furnizorul va prezenta: declarația de performanță pentru echipamentele furnizate rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire certificat de garanție 5 ani |

| Valoarea cotei de montaj în funcție de tipul capacului ales, mm |
| --- |
| Tip capac | A15 | B125 | C250/D400 |
| Scurt | 1020 - 1110 | 1055 - 1145 | 1065 - 1150 |
| Mediu | 1020 - 1560 | 1055 - 1595 | 1065 - 1600 |
| Lung | 1020 - 2160 | 1055 - 2195 | 1065 - 2200 |