|  | Fișă tehnică |
| --- | --- |
| POZ | Descriere: Instalație separare grăsimi |
| 1 | Separator de grăsimi conf. SR EN 858 Cuva din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și usor, design compact, cu trapă de namol integrată Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, echipare de bază cu vidanjare prin capac, include garnitură de cauciuc pentru protecție împotriva mirosurilor. Debit nominal: 4 l/s Racorduri intrare/ieșire DN160, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM Capacitate trapă namol: 800 litri Capacitate deozitare grăsimi: 290 litri Capacitate totală: 1455 litri Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 1395+535=1930 mm Diametru interior: D1=1200 mm Diametru exterior: D2=1434 mm Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125 sau D400 Cota maximă de montaj: Tmax=Tcuvă+Tcapac=535+1730=2265 mm |
| 2 | Furnizorul va prezenta: declarația de performanță pentru echipamentele furnizate certificat de garanție 5 ani |