# Text boxes

ACO Lipumax P-B NS2 ST 245, conf. SR EN 1825

Separator de grăsimi conf. SR EN 1825

Cuvă din polietilenă ușoară și extrem de rezistentă, componente interne din PEHD, instalare fără a fi necesară încastrarea în beton, vidanjarea și curățarea se fac prin capac

Debit nominal: 2 l/s

Racorduri intrare/ieșire DN 100, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM, cu racord de prelevare probe preinstalat

Capacitate trapă nămol: 245 l

Capacitate depozitare grasimi: 270 l

Capacitate totală: 720 l

Greutate: 63 kg

Diametru interior: 1100 mm

Diametru exterior: 1320 mm

Înălțime cuvă: 1377 mm

Capac etanș cu clasa de sarcini A15 - D400, diametru util ø 600 mm

Adâncime de montaj: Tmin/Tmax = 890 / 1760 mm

Furnizorul va prezenta:

- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate;

- certificat de garanție 5 ani.