# Text boxes

ACO Lipumax P-B NS7 ST730, conf. SR EN 1825

Separator de grăsimi conf. SR EN 1825

Cuvă din polietilenă extrem de rezistentă, componente interne din PEHD, instalare fără a fi necesară încastrarea în beton, vidanjarea și curățarea se fac prin capac

Debit nominal: 7 l/s

Racorduri intrare/ieșire DN 100, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM, cu racord de prelevare probe preinstalat

Capacitate trapă nămol: 730 l

Capacitate depozitare grasimi: 285 l

Capacitate totală: 1675 l

Greutate: 108 kg

Diametru interior: 1100 mm

Diametru exterior: 1320 mm

Înălțime cuvă: 2346 mm

Capac etanș cu clasa de sarcini A15 - D400, diametru util ø 600 mm

Adâncime de montaj: Tmin/Tmax = 890 / 1760 mm

Furnizorul va prezenta:

- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate;

- certificat de garanție 5 ani.