|  | Fișă tehnică |
| --- | --- |
| POZ | Descriere: Instalație separare lichide ușoare |
| 1 | Separator de lichide ușoare conf. SR EN 858 Cuva orizontală, din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și usor, design compact, cu trapă de namol integrată, fără încastrare în beton la instalare, echipată cu suporți pentru instalare. Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm3 Dimensionare extrapolată pe baza rapoartelor de testare până la 300 l/s debit nominal Debit nominal: 250 l/s Racorduri intrare/ieșire DN500, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM Capacitate trapă namol: 25000 litri Capacitate depozitare lichide ușoare: 8433 litri Capacitate totală: 61106 litri Greutate cuvă: 3900 kg Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 2116+677=2793 mm Diametru exterior: D2=2600 mm Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125 sau D400 Număr capace: 5 buc x DN600 Cota maximă de montaj: Tmax=Tcuvă+Tcapac=677+1730=2407 mm |
| 2 | Furnizorul va prezenta: declarația de performanță pentru echipamentele furnizate rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire certificat de garanție 5 ani |