|  | Fișă tehnică |
| --- | --- |
| POZ | Descriere: Instalație separare lichide ușoare |
| 1 | Separator de lichide ușoare conf. SR EN 858 Cuva orizontală, din plastic armat cu fibră de sticlă, material robust și usor, design compact, fără trapă de namol integrată, fără încastrare în beton la instalare, echipată cu suporți pentru instalare Acces facil pentru mentenanță din exteriorul cuvei la elementul de coalescență, cu racord de prelevare probe preinstalat, închidere automată, plutitor calibrat pentru densitate până la 0,90 g/cm3 Dimensiuni extrapolate pe baza rapoartelor de testare pentru separatoarele NS3-NS100 l/s Debit nominal: 300 l/s Racorduri intrare/ieșire DN500, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM Capacitate trapă namol: 0 litri Capacitate depozitare lichide ușoare: 13545 litri Capacitate totală: 46482 litri Greutate cuvă: 3450 kg Înălțime cuvă, H1+Tcuvă: 1909+689=2598 mm Diametru exterior: D2=2402 mm Compatibil cu capac de acces DN600, clasă de sarcini A15, B125 sau D400 Număr capace: 6 buc x DN600 Cota maximă de montaj: Tmax=Tcuvă+Tcapac=689+1730=2419 mm |
| 2 | Furnizorul va prezenta: declarația de performanță pentru echipamentele furnizate rapoarte de testare emise de terță parte în care să se menționeze debitul nominal și cantitatea de ulei introdusă în separator la testare conform SR EN858 și nivelul de hidrocarburi măsurat la ieșire certificat de garanție 5 ani |