# Text boxes

ACO Lipumax P-B NS5.5 ST1065, conf. SR EN 1825

Separator de grăsimi conf. SR EN 1825

Cuvă din polietilenă extrem de rezistentă, componente interne din PEHD, instalare fără a fi necesară încastrarea în beton, vidanjarea și curățarea se fac prin capac

Debit nominal: 5.5 l/s

Racorduri intrare/ieșire DN 100, echipate cu garnituri de etanșare din EPDM, cu racord de prelevare probe preinstalat

Capacitate trapă nămol: 1065 l

Capacitate depozitare grasimi: 230 l

Capacitate totală: 1960 l

Greutate: 108 kg

Diametru interior: 1100 mm

Diametru exterior: 1320 mm

Înălțime cuvă: 2611 mm

Capac etanș cu clasa de sarcini A15 - D400, diametru util ø 600 mm

Adâncime de montaj: Tmin/Tmax = 890 / 1760 mm

Furnizorul va prezenta:

- declarația de performanță pentru echipamentele furnizate;

- certificat de garanție 5 ani.